## Slide 1
ภาพรวมระบบ กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ
อุปกรณ์แต่ละส่วนเชื่อมต่อกันอย่างไร — จากตู้พัสดุถึงโทรศัพท์มือถือ
ไฟบ้าน 220 V → สวิตช์ ON/OFF
Adaptor 220 V → 9 V
จ่ายไฟให้ Photo sensor
Adaptor 220 V → 5 V
จ่ายไฟให้ ESP32
อินพุต (ตรวจจับ)
Photo sensor OPTEX ZD-70P
นับพัสดุ / ตรวจตู้เต็ม
ผ่าน Relay เข้าขา 14
Limit switch ฝาบน
ประตูรับพัสดุเข้า (ขา 27)
Limit switch ฝาล่าง
ประตูนำพัสดุออก (ขา 13)
Push switch
ปุ่มรีเซ็ต (ขา 15)
ESP32
(ตัวควบคุม)
นับจำนวนพัสดุ
ตัดสินสถานะตู้
จำค่าไว้ใน Flash
ส่งข้อมูลผ่าน WiFi
เอาต์พุต (ไฟ LED)
LED แดง (ขา 33)
ตู้เต็ม = ติด ประตูเปิด = กะพริบ
LED เหลือง (ขา 26)
มีพัสดุอยู่ในตู้
LED เขียว (ขา 25)
ตู้ว่าง พร้อมรับพัสดุ
LED แดง 2 ดวงบนกล่องควบคุม
ติดเมื่อประตูบน / ล่างเปิด
(ต่อร่วมกับ Limit switch)
WiFi ในบ้าน → อินเทอร์เน็ต
Telegram Bot
ส่งข้อความแจ้งเตือน
Firebase Realtime Database
เก็บสถานะ เหตุการณ์ และสถิติ
โทรศัพท์มือถือ (แอป Telegram)
ได้รับข้อความทันที เช่น
“มีพัสดุมาส่ง” “ตู้พัสดุเต็มแล้ว”
Dashboard (หน้าเว็บ)
จำนวนพัสดุ • สถานะตู้ • ประตูเปิด-ปิด
สถิติ • ประวัติเหตุการณ์
‹#›/4

## Slide 2
แผนผังวงจร
อุปกรณ์แต่ละตัวต่อเข้าขาใดของ ESP32 — ตรงกับโปรแกรม iceBox.ino
ESP32 (38 ขา บน screw board)
5V
13
GND
14
27
26
25
33
15
ไฟบ้าน 220 V AC
สวิตช์กดค้าง
ON/OFF
Adaptor
220 V → 5 V DC
Adaptor
220 V → 9 V DC
+5V
0V = GND
+9V
0V = GND
LED แดง
(ขวา)
330 Ω
+5V
Limit switch
ฝาล่าง
GND
Photo sensor
OPTEX ZD-70P
+V
GND
OUT
Relay
คอยล์
คอยล์
GND
COM
NO
LED แดง
(ซ้าย)
330 Ω
+5V
Limit switch
ฝาบน
GND
330 Ω
LED เหลือง
GND
330 Ω
LED เขียว
GND
330 Ω
LED แดง
GND
ไฟสถานะหน้าตู้ (3 ดวง)
Push
switch
GND
ปุ่มรีเซ็ต
สีของสาย: แดง = ไฟบวก ดำ = 0V / GND น้ำเงิน = สัญญาณ
GND ทุกจุดต่อร่วมกัน รวมทั้ง 0V ของ Adaptor ทั้ง 2 ชุด
ขา 14, 27, 13, 15 ใช้ pull-up ภายใน ESP32 อ่านได้ 0 เมื่อหน้าสัมผัสต่อลง GND
ตำแหน่งขาเป็นไปตามบอร์ด ESP32 แบบ 38 ขา (หันช่อง USB ขึ้นด้านบน) ขาที่ใช้งานแสดงด้วยวงสีเหลือง
รูปอุปกรณ์เป็นภาพประกอบ
‹#›/4

## Slide 3
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าของกล่องรับพัสดุอัจฉริยะ เขียนด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน — ตรงกับโปรแกรม iceBox.ino
รายการอุปกรณ์ในวงจร
V1 ไฟบ้าน 220 V AC
S1 สวิตช์กดค้าง ON/OFF
PS1 Adaptor 220 V AC → 5 V DC
PS2 Adaptor 220 V AC → 9 V DC
U1 ESP32
U2 Photo sensor OPTEX ZD-70P
K1 Relay (หน้าสัมผัส NO)
S2 Limit switch ฝาบน (ประตูรับพัสดุเข้า)
S3 Limit switch ฝาล่าง (ประตูนำพัสดุออก)
S4 Push switch (ปุ่มรีเซ็ต)
R1–R3 (330 Ω), D1–D3 ไฟสถานะหน้าตู้ แดง เหลือง เขียว
R4, D4 LED แดง (ซ้าย) ติดเมื่อประตูบนเปิด
R5, D5 LED แดง (ขวา) ติดเมื่อประตูล่างเปิด
รูปวงจรเป็นรูปภาพ ไฟล์ต้นฉบับที่แก้ไขได้คือไฟล์ .svg
‹#›/4

## Slide 4
Flowchart การทำงานของโปรแกรม
โปรแกรมใน ESP32 ของกล่องรับพัสดุอัจฉริยะ — เริ่มต้นครั้งเดียว แล้ววนตรวจซ้ำตลอดเวลา
เริ่มต้น (เปิดเครื่อง)
ตั้งค่าขาอินพุต/เอาต์พุต
ทดสอบ LED 3 ดวง
อ่านจำนวนพัสดุ
ที่จำไว้ใน Flash
เชื่อมต่อ WiFi
(ต่อไม่ได้ → เปิดหน้า
ตั้งค่าทางมือถือ)
แจ้งเตือน
“ระบบเริ่มทำงาน”
ตรวจการเชื่อมต่อ WiFi
(ถ้าหลุด → ลองต่อใหม่)
มีพัสดุ
ผ่าน Sensor ?
จำนวนพัสดุ + 1
บันทึกลง Flash
แจ้งเตือน “มีพัสดุมาส่ง”
ใช่
ไม่ใช่
Sensor ถูกบังค้าง
ครบ 10 วินาที ?
สถานะ = ตู้เต็ม
แจ้งเตือน
“ตู้พัสดุเต็มแล้ว”
ใช่
ไม่ใช่
กดปุ่มรีเซ็ต ?
จำนวนพัสดุ = 0
แจ้งเตือน
“รับพัสดุแล้ว”
ใช่
ไม่ใช่
ประตูรับพัสดุเข้า
เปิด หรือ ปิด ?
แจ้งเตือน
“ประตูเปิด / ปิด”
ใช่
ไม่ใช่
ประตูนำพัสดุออก
เปิด หรือ ปิด ?
ถ้าเปิด: จำนวนพัสดุ = 0
แจ้งเตือน
“ประตูเปิด / ปิด”
ใช่
ไม่ใช่
ครบ 3 วินาที
แล้วหรือยัง ?
ส่งสถานะล่าสุด
ขึ้น Firebase
ใช่
ไม่ใช่
วนกลับไปตรวจใหม่ (ทำซ้ำตลอดเวลา)
สัญลักษณ์
เริ่มต้น
การทำงาน
ตัดสินใจ
หมายเหตุ
“แจ้งเตือน” คือส่งข้อความเข้า Telegram และอัปเดตข้อมูลใน Firebase ให้ Dashboard
ไฟ LED หน้าตู้ทำงานแยกจากวงรอบนี้ โดยอัปเดตเองทุก 0.1 วินาที
‹#›/4